## Slide 1
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
Profesor:
Hans-Albert Löbel
IIC2343 – Arquitectura de Computadores
Paralelismo a nivel de instrucción (ILP)

## Slide 2
Aumentar al velocidad del clock no es la única manera de mejorar el rendimiento
  ¿Qué problemas trae aumentar el clock de un computador?
  ¿Es posible utilizar otro esquema para acelerar las instrucciones?
  Analizaremos el proceso secuencial de ejecución de las instrucciones y veremos que bajo ciertas condiciones, estas podrán ejecutarse en una fracción del tiempo original.

## Slide 3
  Lectura de instrucción desde memoria (Fetch)
  Decodificar instr. en unidad de control (Decode)
  Ejecutar en ALU (Execute)
  Escribir resultado en registro (Write Back)
  ¿Cuál es el flujo de la instrucción ADD A, B en el computador básico?

## Slide 4
  Lectura de instrucción desde memoria (Fetch)
  Decodificar instr. en unidad de control (Decode)
  Acceder a memoria (Mem)
  Escribir resultado en registro (Write Back)
  ¿Cuál es el flujo de la instrucción MOV A, (B) en el computador básico?

## Slide 5
  Lectura de instrucción desde memoria (Fetch)
  Decodificar instr. en unidad de control (Decode)
  Acceder a memoria (Mem)
  ¿Cuál es el flujo de la instrucción MOV (B), A en el computador básico?

## Slide 6
  Lectura de instrucción desde memoria (Fetch)
  Decodificar instr. en unidad de control (Decode)
  Ejecutar en ALU (Execute)
  Acceder a memoria (Mem)
  Escribir resultado en registro (Write Back)
  Utilizaremos la siguiente secuencia de pasos

## Slide 7
Revisemos nuevamente el computador básico

## Slide 8
Simplifiquemos la estructura para alinearla con el nuevo flujo de las instrucciones

## Slide 9
Simplifiquemos la estructura para alinearla con el nuevo flujo de las instrucciones

## Slide 10
La nueva disposición nos permite dividir el ciclo de cualquier instrucción en 5 partes independientes

## Slide 11
Pipeline es paralelizable, tal como una línea de producción
  Los procesos secuenciales con etapas independientes son conocidos como pipeline.
  El diagrama, con la nueva disposición del computador, nos permite ver el ciclo de una instrucción como un pipeline
  Esto permitiría procesar eventualmente múltiples instrucciones en paralelo (¿cuántas?), aprovechando las unidades libres.

## Slide 14
Clock no puede ser más rápido que la instrucción más lenta (¿por qué?)

## Slide 15
Con ILP, el clock ahora no puede ser más rápido que la etapa más lenta
  ¿Cómo es esto posible si ahora cada instrucción demora 20ns?

## Slide 16
Mejora es ostensible si se aumenta el número de instrucciones
  1MM instr. sin ILP = 12MM ns
  1MM instr. con ILP ≈ 4MM ns

## Slide 18
Como vemos en la figura anterior, las instrucciones y los datos se mueven de izquierda a derecha a lo largo de las cinco etapas
… excepto (las dos flechas que apuntan de derecha a izquierda):
  la salida de la etapa WB escribe el resultado de vuelta en los registros
  la salida de la Jump Unit escribe la dirección de la próxima instrucción en el PC
Estos dos casos no afectan la ejecución de la instrucción vigente
… pero sí pueden tener efecto sobre instrucciones posteriores en el pipeline (como veremos luego)

## Slide 19
Para que una misma unidad funcional pueda ser usada (compartida) por varias instrucciones (a medida que van avanzando por el pipeline)
… agregamos registros especializados entre pares de etapas consecutivas:
  IF/ID: almacena la instrucción vigente (leída desde la memoria) y la dirección de la próxima instrucción (calculada como PC+4, ya escrita también en el PC)
  ID/EX: almacena los valores de los dos registros, y un posible offset constante, especificados en los operandos de la instrucción, y también la dirección PC+4
  EX/MEM: almacena el resultado de la operación ejecutada en la ALU, el que puede ser una dirección de memoria, y posiblemente el valor de uno de los registros
  MEM/WB: almacena el dato leído desde la memoria (y que posiblemente va a ser escrito en alguno de los registros)

## Slide 20
Pipelining necesita soporte de HW para almacenar y propagar resultados

## Slide 21
Finalmente, tal como se ve en la figura anterior (líneas rojas), es necesario actualizar la unidad de control
Extendemos los registros especializados para que puedan almacenar información de control:
  en las etapas de lectura y de decodificación de la instrucción (IF e ID) no es necesario controlar nada en particular: estas etapas ejecutan siempre lo mismo, ya qye aún no se sabe cuál es la instrucción
  creamos la información de control durante la etapa de decodificación de la instrucción (ID) y la almacenamos en ID/EX
  algunas de estas lineas son usadas en la etapa de ejecución de la instrucción (EX), mientras que las otras son almacenadas en EX/MEM
  similarmente, algunas de estas últimas líneas son usadas en la etapa de acceso a memoria (MEM), mientrras que las restantes son almacenadas en MEM/WB, para ser usdadas en la etapa de write back (WB)

## Slide 22
Pipelining requiere mecanismos para asegurar consistencia
  El uso de un pipeline puede generar problemas por las dependencias entre instrucciones:
  ADD A, B
  AND B, A
  Estas situaciones son llamadas hazards
  Existen tres tipos de hazards:
    de datos, debido a que, como vimos, la salida de la etapa WB escribe el resultado de vuelta en los registros
    de control, debido a que, como vimos, la salida de la Jump Unit escribe en el PC la dirección de la próxima instrucción
    estructurales, debido a que dos instrucciones, en diferentes etapas de su ejecución, necesitan usar la misma unidad del pipeline al mismo tiempo

## Slide 23
La mayoría de los hazards de datos tienen solución simple

## Slide 24
La mayoría de los hazards de datos tienen solución simple

## Slide 25
Existen más casos que requieren análisis

## Slide 26
Existen más casos que requieren análisis

## Slide 27
Veamos un último caso

## Slide 28
Dos forwarding units se encargan de solucionar estos data hazards

## Slide 29
¿Qué hacemos en este caso?

## Slide 30
Forwarding llega muy tarde, no es una solución factible

## Slide 31
Necesitamos que el procesador espere, lo que se conoce como stalling

## Slide 32
Agregamos una unidad de detección de hazards en la etapa ID.

## Slide 33
Otra opción es insertar una instrucción NOP, que no hace nada, entre instrucciones

## Slide 34
Hazards de control ocurren cuando existen saltos

## Slide 35
Una opción simple es hacer stalling del pipeline los ciclos que sean necesarios

## Slide 36
Otra opción es utilizar una predicción de saltos

## Slide 37
Otra opción es utilizar una predicción de saltos

## Slide 38
Esta solución requiere agregar una nueva unidad a la CPU

## Slide 39
Hazards estructurales ocurren cuando dos etapas necesitan usar la misma unidad funcional
  Un ejemplo ocurre en un computador Von Neumann, donde la memoria única de instrucciones y datos es accedida tanto en la etapa IF como en la etapa MEM.
  Una opción es agregar burbujas, que hagan que una de las instrucciones que quería ocupar la unidad en un cierto ciclo espere hasta el siguiente.

## Slide 40
Hazards estructurales ocurren cuando dos etapas necesitan usar la misma unidad funcional
  Otra solución puede ser agregar unidades funcionales extra.
  ¿Cómo solucionamos fácilmente el hazard estructural de acceso a memoria en una arquitectura Von Neumann?
  En el caso de las memorias, tener una caché split de primer nivel transforma la arquitectura del computador en Harvard y se soluciona el problema.

## Slide 41
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
Profesor:
Hans-Albert Löbel
IIC2343 – Arquitectura de Computadores
Paralelismo a nivel de instrucción (ILP)