## Slide 1
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
Profesor:
Hans-Albert Löbel
IIC2343 – Arquitectura de Computadores
Saltos y Subrutinas

## Slide 2
  Declarar sólo un arreglo R de tamaño 128, donde cada elemento es un entero de 1 byte.
  Sumar (restar) los elementos de R secuencialmente si son positivos (negativos), almacenando el resultado de cada operación en la primera posición
¿Podemos escribir un programa en assembly del computador básico que resuelva el problema?
  Necesitamos implementar instrucciones de loops (while, do while, for) y decisión (if-else, switch)

## Slide 4
while (i > 0)
{
BLA BLA BLA
i--;
}
¿Cómo podríamos implementar un while?
while:
CMP A,0
JLE end
BLA BLA BLA
SUB A,1
JMP while
end:

## Slide 5
if (x == 0)
{
bla bla
}
else
{
ble ble
}
¿Cómo podríamos implementar un if?
  Necesitamos saltos incondicionales y condicionales basados en una comparación
CMP A,0
JNE else
BLA BLA BLA
JMP end
else:
BLE BLE BLE
end:

## Slide 6
¿Qué debemos agregar para tener soporte en HW para saltos incondicionales?

## Slide 7
¿Qué debemos agregar para tener soporte en HW para saltos incondicionales?

## Slide 8
¿Y para saltos condicionales?

## Slide 9
Agregamos el registro Status, que permite saber el estado de la ALU después de la última operación

## Slide 11
¿Existen más situaciones que nos gustaría controlar?

## Slide 12
Agregamos bits para carry y overflow al registro Status

## Slide 15
  ¿Cómo implementamos el producto punto entre vectores con las instrucciones actuales?
  Un primer paso lógico es implementar la multiplicación
  Pero lamentablemente tenemos que repetir el código de la multiplicación por cada dimensión de los vectores.
  Tenemos el poder expresivo, pero nos falta poder de modularización para poder reutilizar código.

## Slide 16
Computador actual

## Slide 17
  ¿Qué elementos son necesarios para implementar subrutinas?
  Parámetros de entrada
  Valor de retorno
  Llamada a la subrutina (salto y retorno)
Agreguemos soporte para subrutinas primero desde el punto de vista del assembly

## Slide 18
  Necesitamos almacenar los parámetros en algún lugar que la subrutina pueda acceder
  Tenemos 2 opciones: registros y memoria
  Registros requieren especificar cual(es) se van a usar y son rápidos, pero limitan la cantidad de parámetros
  Memoria requiere especificar las direcciones, pero no pone limites a la cantidad de parámetros
  Tenemos todo el HW necesario para esto
Parámetros implican almacenamiento

## Slide 19
  Nuevamente tenemos 2 opciones: registros y memoria
  Registros requieren especificar cual(es) se van a usar, pero ahora no hay limitación, ya que es sólo un valor de retorno
  Memoria es igual al caso de los parámetros de entrada
  Nuevamente tenemos todo el HW necesario
Soporte para valor de retorno es similar al de los parámetros

## Slide 20
  Llamada puede hacerse mediante un salto a la dirección de memoria de la subrutina (label)
  ¿Podemos hacer lo mismo con el retorno?
  Saltos no bastan, ya que no sabemos donde volver
  Necesitamos almacenar el valor del registro PC
Llamada y retorno requieren más cuidado

## Slide 21
¿Tenemos soporte en HW para almacenar PC?

## Slide 22
Agregamos conexión entre PC y memoria

## Slide 23
Literal fijo (255) indica donde se almacena PC+1

## Slide 24
  CALL dir: almacena PC+1 en Mem[255] y salta a la dirección dir de la memoria de instrucciones
  RET: extrae el valor de Mem[255] y lo guarda en PC, lo que conduce a un salto a la dirección siguiente al llamado de la subrutina. Debe ejecutarse siempre al final de esta.
Agregamos dos nuevas instrucciones al assembly del computador

## Slide 25
  JMP main
  func1: MOV A, (var1)
  MOV B, (var2)
  ADD A, B
  MOV (var1), A
  CALL func2
  RET
  func2: MOV A, var1
  MOV B, var2
  ADD A, B
  RET
  main:
  MOV A, 5
  MOV B, 2
  MOV (var1), A
  MOV (var2), B
  CALL func1
  …
  …
¿Qué pasa en este caso?

## Slide 26
Agregamos incremento y decremento para SP

## Slide 27
  Al llamar a una subrutina, debemos:
    Guardar PC+1 en la posición actual de SP
    Decrementar en 1 SP
    Guardar la dirección de la subrutina en PC
  ¿Cuánto ciclos del clock necesitamos para ejecutar estas 3 acciones?
  Respuesta: 1
Resumamos que pasa al llamar y retornar de una subrutina

## Slide 28
  Al retornar de una subrutina, debemos:
    Incrementar en 1 SP
    Guardar el valor de memoria apuntado por SP incrementado, en PC
  ¿Cuánto ciclos del clock necesitamos para ejecutar estas 2 acciones?
  Respuesta: 2
Resumamos que pasa al llamar y retornar de una subrutina

## Slide 29
  main: …
  …
  MOV A, 5
  MOV B, 3
  CALL func
  ADD A, B
  …
  …
  func: INC B
  ADD A, B
  RET
¿Qué pasa en este caso con A y B?

## Slide 30
Stack de uso general soluciona estos problemas
  Agregamos las instrucciones PUSH y POP
  PUSH Reg almacena en Mem[SP] el valor almacenado en el registro Reg y luego decrementa SP
  POP Reg primero incrementa SP y luego escribe en Reg el valor almacenado actualmente en Mem[SP]

## Slide 31
  main: …
  …
  MOV A, 5
  MOV B, 3
  PUSH A
  PUSH B
  CALL func
  POP B
  POP A
  ADD A, B
  …
  …
  func: INC B
  ADD A, B
  RET
Ahora no tenemos problemas
En POP se invierte el orden de PUSH

## Slide 34
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
Profesor:
Hans-Albert Löbel
IIC2343 – Arquitectura de Computadores
Saltos y Subrutinas