## Slide 1: Aritmética computacional
iic2343

## Slide 2
¿Qué sabemos?
Números enteros con signo:
Los representamos —como ya aprendimos— en complemento de 2
Suma:
Los dígitos son sumados bit a bit de derecha a izquierda,
… en que la reserva (carry) se pasa al próximo dígito a la izquierda
Resta:
Hace uso de la suma,
… solo que el operando apropiado es negado antes de ser sumado

## Slide 3
Overflow:
El resultado de una operación no puede ser representado con el hardware disponible
No puede ocurrir cuando sumamos operandos con diferentes signos
… ni cuando restamos operandos con el mismo signo
Cuando ocurre, como nos falta un bit, entonces el bit de signo recibe el valor del resultado en lugar de recibir el signo correspondiente al resultado

## Slide 4
Multiplicación
Los operandos se llaman multiplicando y multiplicador
… y el resultado, producto
Algoritmo del colegio ( versión informal, ver ej. en pizarra ):
Tomamos los dígitos del multiplicador uno a uno de derecha a izquierda
… multiplicamos el multiplicando por ese dígito ( producto intermedio)
y escribimos el producto intermedio desplazado un dígito a la izquierda del producto intermedio anterior

## Slide 5
Si restringimos los dígitos a 0 y 1 (como es siempre el caso con los números binarios),
… cada paso de la multiplicación es simple ( ver pizarra para 1000 × 1001 ):
Algoritmo de multiplicación binaria ( versión informal ):
- Colocar una copia del multiplicando en el lugar correcto*, si el dígito del multiplicador es 1 ( = 1 × multiplicando )
- o bien colocar 0 en el lugar correcto*, si el dígito es 0 ( = 0 × multiplicando )
* en cada nueva iteración, se escribe desplazándolo un dígito a la izquierda

## Slide 6
Hardware:
El número de dígitos en el producto es mayor ( ¿cuánto mayor? ) que el número de dígitos en cualquiera de los operandos  posibilidad de overflow
Necesitamos registros para
- el multiplicando (con capacidad de shift a la izquierda, ¿con cuántos bits?)
- el multiplicador (con capacidad de shift a la derecha, ¿por qué?) y
- el producto (con el doble de bits que los operandos)

## Slide 7
multiplicando
producto
ALU
multiplicador
control
shift
left
write
shift
right
Hardware para multiplicación
( versión secuencial )
32
64
64

## Slide 8
Algoritmo de multiplicación de números de 32 bits, usando el hardware anterior
Partir
1. Verificar dígito de más a la derecha del multiplicador
1a. Si es 1, sumar el multiplicando al producto y poner el resultado en el registro del producto
2. Desplazar (shift) el resgistro del multiplicando a la izquierda un bit
3. Desplazar (shift) el registro del multiplicador a la derecha un bit
4. Verificar si los pasos 1, 2 y 3 se han repetido 32 veces
4a. Si aún faltan repeticiones, ir a 1
Terminar

## Slide 9: ¿Cómo escribimos comúnmente números racionales?
  Podemos expandir usando exponentes negativos
  123,45 = 1∙102 + 2∙101+3∙100+4∙10-1+5∙10-2
  En binario es lo mismo
  101,01 = 1∙22 + 0∙21+1∙20+0∙2-1+1∙2-2 = 5,25
  ¿Cómo lo hacemos para pasar de decimal a binario?

## Slide 10: Necesitamos obtener el valor de una división en binario
  Por ejemplo
  Y el resultado de esa división es:
  Decimal finito pasa a ser infinito en binario
  Todo depende de la base elegida (ej. 1/3 en ternario)
  Estos números usan memoria finita para manejar rangos muy grandes y densos.
  Luego, existe un trade-off entre rango y precisión

## Slide 11: Representación de punto fijo
  Dados n dígitos (bits), estos se dividen de manera fija para representar signo, parte entera y parte fraccional.
  Pro: simple y rápido
  Contra: rango pequeño
  Idea: mover (flotar) la coma (punto)

## Slide 12: Representación de punto flotante
  Basada en notación científica normalizada
  Dos elementos centrales: significante y exponente
  Codifica la posición del punto (que podemos llamar punto binario, en lugar de punto decimal)
  1.xxxxxx × 2yyy
  Pro: gran rango
  Contra: pérdida de precisión

## Slide 13: IEEE754, el formato más usado para números de punto flotante
  float (32 bits):
    1 bit de signo, 8 bit exponente, 23 bit significante
    Significante normalizado
    Exponente desfasado en 127
    0: exponente = 0, significante = 0
    ±∞: exponente = 11111…, significante = 0
    NaN: exponente = 11111…, significante ≠ 0
double: 64 bits, reglas similares

## Slide 14
exponente = 124 = 01111100
significante = ?
signo = ?
significante = 01
signo = 0
0.00101b =
X = (-1)signo∙1.significante ∙2exponente-127
(1.01∙10-11)2= 1∙2-3 + 1∙2-5 = 0.15625
?
exponente = ?

## Slide 15: Suma en punto flotante
1. comparar los exponentes; “shift” el número más pequeño a la derecha hasta que su exponente sea igual al exponente más grande
2. sumar los significantes
3. normalizar la suma, ya sea “shifting” a la derecha e incrementado el exponente, o “shifting” a la izquierda y decrementando el exponente
¿“overflow” o “underflow”?  excepción
4. redondear el significante al número apropiado de bits
¿está normalizado?  terminar
volver al paso 3

## Slide 16: Multiplicación en punto flotante
1. sumar los exponentes defasados y restar el desfase a la suma para obtener el nuevo exponente desfasado
2. multiplicar los significantes
3. normalizar el producto si es necesario, “shifting” a la derecha e incrementado el exponente
¿”overflow” o “underflow”?  excepción
4. redondear el significante al número apropiado de bits
¿está normalizado?  ir al paso 5
volver al paso 3
5. poner el signo del producto en positivo si los signos de los operandos son iguales; en negativo en caso contrario
terminar